## Slide 1
Chapter 06 데이터 링크 계층

## Slide 2
오류 제어, 흐름 제어의 원리와 동작 방식을 이해한다.
통신 프로토콜에서 윈도우의 개념과 동작 방식을 이해한다.
양방향 통신을 지원하는 슬라이딩 윈도우 프로토콜을 알아본다.
HDLC 프로토콜을 통해 프로토콜을 구현하는 원리를 이해한다.

## Slide 3
01 프로토콜의 기초
02 슬라이딩 윈도우 프로토콜
03 HDLC 프로토콜

## Slide 4: 01 프로토콜의 기초

## Slide 5: 프로토콜의 기초 (1)
  데이터 링크 계층에서 두 호스트가 통신하려면 [그림 6-1]의 (a)처럼 일대일(1:1) 형식의 점대점 방식으로 연결해야 함
  [그림 6-1]에서 (b)는 하나의 호스트가 다수의 호스트와 연결된 비대칭 형태로, 멀티 드롭 방식

## Slide 6: 프레임의 종류 (1)
  데이터 링크 계층에서 전송 오류를 해결하는 과정에서 사용하는 프레임
    정보 프레임
      상위 계층이 전송을 요구한 데이터를 수신 호스트에 전송하는 용도로 사용
      상위 계층에서 보낸 데이터와 함께 프레임의 순서 번호, 송수신 호스트의 주소 정보, 오류 검출 코드 등을 포함
    긍정 응답 프레임
      프레임 변형 오류가 발생하지 않았으면 송신 호스트에 해당 프레임을 올바르게 수신했다는 의미로 ACK 프레임, 즉 긍정 응답을 회신
    부정 응답 프레임
      정보 프레임의 전송 과정에서 프레임 변형 오류가 발생하면 수신 호스트는 부정 응답을 전달하여 송신 호스트가 오류 발생을 인지하고 원래의 정보 프레임을 재전송하도록 요청하는 것

## Slide 7: 오류·흐름 제어가 없는 프로토콜
  전송 프로토콜의 구조를 가장 단순화하기 위해 통신 환경을 다음과 같이 가정
    단방향 통신 : 데이터는 송신 호스트에서 수신 호스트로만(한쪽 방향으로만) 전달됨
    전송 오류가 없는 물리 매체 : 통신 채널에서는 어떠한 형태의 전송 오류도 발생하지 않음
    무한개의 수신 버퍼 : 수신 호스트의 버퍼 수는 무한함
      통신 프로토콜에서 송수신 호스트 사이의 데이터 전송은 [그림 6-2]처럼 구조가 단순

## Slide 8: 오류 제어가 없는 프로토콜
  두 번째로 가정하는 통신 환경은 다음과 같이 수신 호스트의 버퍼 개수가 유한함
    단방향 통신 : 데이터는 송신 호스트에서 수신 호스트로만(한쪽 방향으로만) 전달됨
    전송 오류가 없는 물리 매체 : 통신 채널에서는 어떠한 형태의 전송 오류도 발생하지 않음
    수신 호스트의 버퍼가 유한개로 제한되는 환경에서 송신 호스트가 너무 빨리 정보 프레임을 전송하면 버퍼 부족으로 프레임 분실 오류가 발생할 수 있음
      방지하려면 프로토콜을 설계하는 과정에서 흐름 제어 기능을
      제공하여 송신 호스트의 전송 속도를 조절해야 함
      흐름 제어는 주로 수신 호스트가 송신 호스트의 프레임
      전송 시점을 제어하는 형태로 이루어지며 가장 간단한 형태는
      [그림 6-3]과 같음

## Slide 9: 단방향 프로토콜 (1)
  오류 제어와 흐름 제어 기능을 지원하는 환경에서, 다음과 같은 단방향 형식의 통신 환경
    단방향 통신 : 데이터는 송신 호스트에서 수신 호스트로만(한쪽 방향으로만) 전달됨
  오류 제어와 흐름 제어가 필요한 통신 환경에서 송신 호스트가 전송한 정보 프레임에 발생할 수 있는 오류에는 프레임 분실 오류와 프레임 변형 오류가 있음
    프레임 분실 오류가 발생하면 송신 호스트의 타임아웃 기능이 동작하여 분실된 프레임을 재전송하는 방식으로 복구

## Slide 10: 단방향 프로토콜 (2)
NAK가 없는 경우
    [그림 6-4]는 NAK 프레임이 정의되지 않은 프로토콜에서 오류를 복구하는 방법을 보여줌
      (a)는 송신 호스트가 전송한 정보 프레임을 분실한 경우로, 수신 호스트는 받은 것이 없으므로 정보 프레임에 대한 응답 프레임을 회신할 수 없음
      (b)는 수신 호스트가 정보 프레임을 오류 없이 제대로 수신하여 이 프레임에 대한 ACK 프레임을 올바르게 회신 그러나 ACK 프레임이 송신 호스트에 회신되는 과정에서 손실 혹은 변형되어 송신 호스트가 정보 프레임이 올바르게 전달되었다는 사실을 모르는 경우

## Slide 11: 단방향 프로토콜 (3)
    [그림 6-4]의 (a)는 프레임 분실 오류에 대한 설명이지만, 프레임 변형 오류에도 동일하게 적용
      NAK 프레임이 정의되지 않아 수신 호스트가 프레임 변형 오류에 응답할 방법이 없음
      [그림 6-5]처럼 송신 호스트의 타임아웃 기능에 의해 오류 복구 기능이 진행되어야 함

## Slide 12: 단방향 프로토콜 (4)
NAK가 있는 경우
  내용은 비록 변형됐지만 프레임을 제대로 수신한 경우에 처리하는 방식
    ① 변형된 프레임을 무시하는 것으로, 이는 프레임 분실 오류와 동일한 결과를 가져오기 때문에 [그림 6-4]나 [그림 6-5]의 분실 처리에 따른 타임아웃 기능을 거친다.
    ② [그림 6-6]의 (a)처럼 NAK 프레임을 이용해 프레임 변형 사실을 송신 호스트에 통보하는 것

## Slide 13: 02 슬라이딩 윈도우 프로토콜

## Slide 14: 슬라이딩 윈도우 프로토콜 (1)
슬라이딩 윈도우 프로토콜
  두 호스트 간의 프레임 전송을 위한 일반적인 통신 프로토콜
  오류 제어와 흐름 제어 기능을 함께 지원
흐름 제어
  슬라이딩 윈도우 프로토콜에서 슬라이딩 윈도우는 ‘윈도우의 이동’을 의미
  흐름 제어 기능을 상징적으로 대변

## Slide 15: 슬라이딩 윈도우 프로토콜 (2)
순서 번호
  정보 프레임의 내용에는 프레임별로 고유하게 부여되는 순서 번호라는 일련번호가 부여
  0부터 임의의 최댓값까지 정의되는데, 최댓값 이후에는 다시 0번으로 되돌아오는 순환 방식으로 할당
  정보 프레임의 내용에는 순서 번호를 위한 공간이 확보되어 있는데, 할당된 공간의 크기가 n비트라고 가정하면 프로토콜에서 사용할 수 있는 순서 번호의 범위는
  정지-대기 방식의 프로토콜은 슬라이딩 윈도우 프로토콜에서 가장 기본이 되는 n 값이 1인 경우

## Slide 16: 슬라이딩 윈도우 프로토콜 (3)
윈도우 크기
  슬라이딩 윈도우 프로토콜은 원리상 흐름 제어를 지원하기 위해 제공하는 기능
  기본 원리는 임의의 시점에서 송신 호스트가 수신 호스트로부터 긍정 응답 프레임을 받지 않고도 전송할 수 있는 정보 프레임의 최대 개수, 즉 윈도우 크기를 규정하기 위함
      [그림 6-7]은 송신 윈도우의 최대 크기를 3으로 가정하였을 때 슬라이딩 윈도우 프로토콜의 동작 과정

## Slide 17: 슬라이딩 윈도우 프로토콜 (4)
    [그림 6-7]의 과정을 다르게 표현하면 [그림 6-8]과 같음

## Slide 18: 연속형 전송 (1)
  정지-대기 방식의 프로토콜은 송신 윈도우의 크기가 1인 특수한 경우
  송신 호스트와 수신 호스트 사이의 물리적 거리 차로 인해 프레임의 전송 시간이 상대적으로 오래 걸리는 환경에서 윈도우 크기가 1이면 전송 효율이 극단적으로 떨어짐
    이를 해결하려면 윈도우 크기를 늘려 ACK 프레임을 받지 않고도 여러 정보 프레임을 연속으로 전송할 수 있어야 하는데, 이러한 방식을 연속형 전송이라 함
  연속형 전송 방식의 오류를 해결하는 방법
    고백 N 방식과 선택적 재전송 방식이 있음

## Slide 19: 연속형 전송 (2)
고백 N 방식
  오류 복구 과정에서 오류가 발생한 12번 프레임을 포함해 이후에 전송된 모든 정보 프레임을 재전송하는 방식
  고백 N 방식은 오류가 발생한 프레임뿐 아니라, 정상적으로 수신한 프레임까지 재전송한다는 문제점이 있음

## Slide 20: 연속형 전송 (3)
선택적 재전송 방식
  고백 N 방식의 문제점을 해결하려면 [그림 6-9]에서 12번 정보 프레임만 재전송하고 수신 호스트가 제대로 수신한 13~17번 정보 프레임은 정상적으로 처리하여 재전송되지 않도록 해야 함
  이처럼 오류가 발생한 프레임만 선택적으로 복구하는 방식이 선택적 재전송
      [그림 6-10]은 부정 응답 프레임을 사용해 오류가 발생한 정보 프레임을 처리하는 경우

## Slide 21: 피기배킹 (1)
피기배킹
  정보 프레임의 구조를 적당히 조정해 재정의하면 정보 프레임을 전송하면서 응답 기능까지 함께 수행할 수 있음
  이런 방식으로 프로토콜을 작성하면 응답 프레임의 전송 횟수를 줄이는 효과가 있어 전송 효율을 높일 수 있는데, 이를 피기배킹이라 함
  피기배킹을 지원하려면 정보 프레임의 구조를 확장해 두 종류의 순서 번호를 모두 표기해야 함
    피기배킹 프로토콜에는 전송할 데이터와 해당 데이터의 순서 번호는 물론이고, 현재까지 제대로 수신한 프레임의 순서 번호까지 포함

## Slide 22: 피기배킹 (2)
      [그림 6-11]은 피기배킹 방식을 사용하는 프로토콜과 그렇지 않은 프로토콜의 동작 과정을 비교해 설명

## Slide 23: 03 HDLC 프로토콜

## Slide 24: HDLC 프로토콜 (1)
프레임 구조
    HDLC 프레임의 구조로, 상단의 숫자는 비트 수
    프레임의 좌우에 위치한 01111110 플래그는 프레임의 시작과 끝을 구분

## Slide 25: HDLC 프로토콜 (2)
프레임 종류
  프레임의 용도는 Control 필드 값에 따라 세 종류로 구분
    네트워크 계층에서 내려온 패킷을 전송하기 위한 정보 프레임
    정보 프레임에 대한 응답 기능을 수행하는 감독 프레임
    연결 설정의 제어와 관련된 비번호 프레임
  정보 프레임
    3비트의 순서 번호를 이용한 슬라이딩 윈도우 프로토콜을 사용
    순서 번호는 비트 수가 3개이므로 0~7의 순서 번호 8개를 순환하여 사용

## Slide 26: HDLC 프로토콜 (3)
  감독 프레임
    정보 프레임에 대한 응답 기능을 수행하는 프레임
    긍정 응답 프레임과 부정 응답 프레임으로 구분
    프레임의 세부 종류는 Type 필드 값에 따라 다음의 네 가지로 구분

## Slide 27: HDLC 프로토콜 (4)
  비번호 프레임
    순서 번호가 없는 프레임을 정의
    주로 연결 제어 등의 목적으로 사용하지만, 비연결형 데이터 전송을 위해 사용하기도 함
    비번호 프레임은 Type과 Modifier 필드를 합해 총 5비트로 다음과 같은 프레임을 정의
      SABM, SNRM, SARM, DISC, RSET, FRMR, UA
      SNRM, SABM, SARM은 연결 설정을 요구할 때 사용하며, [표 6-1]과 같은 세 가지 연결 모드에 적용

## Slide 28: LAP 프로토콜
  LAP는 비동기 응답 모드인 ARM으로 동작하는 프로토콜
  연결 설정 과정은 [그림 6-14]의 (a)처럼 주국에서 전송된 SARM 명령에 대하여 종국에서 UA 응답을 전송함으로써 완료
  LAP은 비동기 응답 모드로 동작하기 때문에 [그림 6-14]의 (b)처럼 종국에서 주국으로 SARM 응답을 전송하여 연결 설정을 요구할 수 있음

## Slide 29: LAPB 프로토콜
  LAP는 양쪽 호스트가 혼합국으로 동작하기 때문에 누구나 먼저 명령을 전송할 수 있음
  [그림 6-15]는 비동기 균형 모드의 연결을 설정하기 위해 오른쪽 호스트가 왼쪽 호스트에 SABM 명령을 전송한 경우
  왼쪽 호스트에서는 UA 응답을 전송함으로써 계층 2의 연결 설정이 완료